Střešní okno MPK Model 32

Instalaci doporučujeme pouze autorizovaným prodejcům. Před montáží a provozem si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny střešní okna.
Důležité: nemůžeme nést odpovědnost za nesprávnou montáž, manipulaci, nebo jiné operace. Jakékoli vady produktu týkající se výroby a použitých materiálů by měly být nám neprodleně oznámeny prostřednictvím autorizovaného prodejce.
Montážní pokyny Varování!
Nikdy nestůjte na kopuli střešního okna!
Vyberte montážní polohu, které nebudou překážet jiné namontované součásti (např. střešní nosiče/antény atd.) A vyhněte se uvnitř instalované elektrice, nábytku, který by mohl bránit správné funkci střešního okna.
Střešní světlík by měl být namontován pouze na plochou střechu. V závislosti na modelu střešního okna. Ujistěte se, že je vybráno správné střešní okno pro tloušťku střechy. Střešní okna musí být namontována pouze tak, aby ovládací rukojeti směřovaly na přední a zadní část vozidla, nikoli napříč vozidlem.
 Délka šroubu by měla být určena tloušťkou střechy, plus přibližně 10 mm ke šroubu pro vstup do horní části rámu. Použití pouze pomocí plochých šroubů nebo šroubů s kulatou hlavou (nejsou součástí balení), 3.5 mm/ hlava podle DIN ISO 7049 (DIN 7981). Nepoužívat šrouby se zápustnou hlavou, protože poškodí rám střešního okna.
Používejte pouze dlouhodobě pružný tmel, vhodný pro vnější použití, a také vhodné pro materiál horního rámu. Před montáží okna odstraňte profily, krycí síťku a rolety. Ty jsou dočasně namontovány na místo.
UPOZORNĚNÍ: Při plné montáži se tyto profily nemohou odstranit bez poškození. Je proto důležité, aby před úplným dokončením jste se ujistili, že je střešní okno správně namontováno a funguje. Správně zarovnejte horní a spodní rám a rovnoměrně je zajistěte šrouby. Neutahujte příliš, mohlo by dojít k poškození rámu, popř. ovlivnit správnou funkci střešního okna.
Návod k použití volného proudění vzduchu Před jízdou: střešní okno lze otevřít úplně nebo ve čtyřech různých směrech, že kopuli lze naklonit proti jízdním povětrnostním podmínkám. Pro otevření zmáčkněte zámky do rukojetí a zatlačením otevřete. Chcete-li otevřít a zavřít, lehce zatáhněte za síťku dovnitř. Neotevírat více než 90°, tak aby nedošlo k poškození pantů. Nepřehýbejte, mohlo by dojít k prasknutí rámu. I v zavřeném stavu světlíkem volně proudí vzduch. Nikdy nezavírejte otvory pro volný proud vzduchu.
DŮLEŽITÉ: Všechna střešní okna musí být zavřena a uzamčena při cestování.
Pokyny pro péči: okno by se mělo mýt pouze ručně a pomocí houby s dostatkem čisté vody, aby nedošlo k poškrábání. Žíravé čisticí prostředky a rozpouštědla mohou napadnout plast a způsobit jeho křehnutí nebo rozpad. Pro snadnější mytí je možné jej vyjmout z rámu. Tak že uvolníte čtyři šrouby držící ramena rukojeti. Nikdy neodstraňujte šrouby držící kopuli a rukojeti dohromady (Viz obrázek 8). Ty jsou zajištěny momentovým šroubovákem a měl by s ním manipulovat pouze schválený prodejce.
 Odstranění síťky: nejprve se zcela otevře a vyvěsí z rámu. Opačně je proces instalace.
Upozornění: aby nedošlo k poškození, neohýbejte rám sítě. Čištění síťky se také provádí pouze s čistou vodou.
 Technické informace- popis výrobku: Neprůhledné střešní okno s volným prouděním vzduchu - Mechanismus s pružinou, otočný do čtyř různých směrů, se zámky - Skryté upevňovací šrouby -Odnímatelná síťka, volitelná roleta - Schváleno ECE R43 jako typ celého vozidla.